| MÉTIER : | Jardinier-Paysagiste |
| --- | --- |
| DOMAINE DE COMPÉTENCES : | Eclairage de jardin |
| CODE AQUISAV : | COM-201009-011336 |
| COMPÉTENCE : | Connaître les règles de protection en éclairage |
| IMAGE : ( à récupérer sur Aquisav si elle est en ligne : faire un « clic droit » sur l’image puis « enregistrer sous » pour l’enregistrer sur votre ordinateur à partir d’Aquisav) |  |

Cours :

1°/ Pour la réalisation d’un éclairage de jardin en basse tension, quel norme doit être prise en compte pour obtenir une sécurité optimale ?

2°/ En lisant l’étiquette d’un spot, les indications suivantes sont marqué :  	Classe de protection I

IP 68

- A quoi correspondent ces 2 informations ?

- Donner moi l’utilisation possible de ce spot par rapport aux indications ?

3°/ Comment doit on procéder au raccordement des luminaires sur le compteur de la maison ? Expliquer moi votre méthode.

Cours :

1°/ Pour la réalisation d’un éclairage de jardin en basse tension, quel norme doit être prise en compte pour obtenir une sécurité optimale ?

Pour la réalisation d’un éclairage en basse tension, on doit suivre la norme NF C 15-100 « installations électriques à basse tension » afin d’obtenir une sécurité optimale.

2°/ En lisant l’étiquette d’un spot, les indications suivantes sont marqué :  	Classe de protection I - IP 68

- A quoi correspondent ces 2 informations ?

Classe de protection I : correspond à la classe de protection correspondant à l’isolation électrique du luminaire avec la nécessité d’un branchement à la terre ou pas. Dans ce cas, le luminaire devra être obligatoirement raccordé à la terre.

IP 68 : correspond à l’Indice de protection du luminaire contre la pénétration des corps solides et des liquides. Le premier chiffre donne l’indice contre les corps solides et le second chiffre contre les corps liquides.

Dans ce cas, le 6 désigne que le spot est complètement protégé de la poussière et le 8 désigne qu’il est complète immergeable.

- Donner moi l’utilisation possible de ce spot par rapport aux indications ?

En suivant les différentes indications, le spot peut être utilisé dans des zones très humides même susceptibles d’être sous l’eau par exemple les bassins, fontaines, etc.

3°/ Comment doit on procéder au raccordement des luminaires sur le compteur de la maison ? Expliquer moi votre méthode.

Pas de méthode précise mais il faut vérifier que les règles suivantes sont appliquées :

- coupure de l’alimentation électrique,

- installation d’un disjoncteur différentiel en tête de 30 mA,

-mise en place de disjoncteur ou coupe circuit respectant l’ampérage nécessaire (disjoncteur 10 ou 16 A et coupe circuit 10 A),

- réalisation de plusieurs circuits par rapport à une zone ou un type de luminaire.

- câble de raccordement en 1,5 ².

# Text boxes

Sujet(s) d’évaluation

Corrigé(s)